ENONCES TD ARCHITECTURE DEUST IOSI-1

H. TSOUNGUI ,    fev. 2014

Systèmes de numération

Exo 1

Convertir en base 10 les nombres binaires suivants :

1)- M = 110100 ;  N= 10101111

2)-Convertir en base 8 (octal)

K = 163    L = 258   G = 37

Convertir en hexadécimal les nombres en base 10 suivants :

3)- C = 49    D = 512    P = 4353 ;   Q = 1024

Exo-2

Effectuer manuellement les opérations et conversions suivantes dans les systèmes de numération indiqués :

Binaire          : 89    ; 193 ;     219    ;  175   ;  127   ; 191   ;   226  (résultats sur octet)

Hexadécimal :     2.a-    2D5 + 1A             2.b-     3B   +   C1

Binaire          :     2.c-     110 x  101         2.d-      217.125(10)

Exo-3

Opérations en base 2

1-additionner : 1011011 + 111011 ; 111 + 111

2-Multiplier : 10111 x 11   ;   1111 x  101

3-Soustraire : 11011 - 1111 ;    11110 – 10011

Exo 4

Déterminez à quelle classe appartiennent les adresses suivantes :

192.168.3.8 ; 191.16.48.152 ; 127.18.3.2 ; 19.29.39.49

Exo 5

Déterminez le masque par défaut (natif) des adresses suivantes :

220.18.3.5 ;  191.18.23.58 ;  128.23.12.11 ;  1.2.3.4 ;  126.58.10.0

Exo 6 Sous-réseaux IP

Déterminez les adresses de réseau et de broadcast correspondant aux adresses suivantes :

192.168.2.18 / 16 ;  192.168.2.18 / 24 ;  172.32.0.5 / 8 ;  172.32.0.8 / 24

18.25.32.8 / 8 ;  18.25.33.19 / 24

Exo  7

Hiérarchie des mémoires 	(En séance)

Exo8-Supports de stockage

1-Calculer le nombre de pages que l'on pourrait enregistrer sur les différents supports indiqués dans le tableau ci-dessous.
On pourra faire une approximation et compter qu'un Ko contient 1024 octets.

Type de disque Capacité Calcul Nombre de pages 3"1/2 2 DD 720 Ko 720.000 octets 3000 octets/page = 240 pages 3"1/2 2 HD Mo octets 3000 octets/page = pages Disque dur Go octets 3000 octets/page = pages Disque Zip 250 Mo octets 3000 octets/page = pages Clef USB 512 Mo Mo octets 3000 octets/page = pages CD-ROM Mo octets 3000 octets/page = pages DVD-ROM jusqu'à Go octets 3000 octets/page = pages

2-Un volume d'une encyclopédie contient 2500 pages. En utilisant une règle de trois, calculer combien de volumes on pourrait enregistrer sur un seul CD-ROM.

Exo-9-Transfert des données

La vitesse de transfert théorique d’un lecteur optique est de 150 Ko/s en 1X.

1.Qu’en est-il pour un CD-ROM 52X ?

2.Quelle sera la durée du transfert d’un fichier de 2428 000 octets ?

Exo-10 Disque dur

Soit un disque dur magnétique possédant les caractéristiques suivantes : 

* 3 plateaux (6 faces ! ); 
* 2048 pistes par face, 18 secteurs par piste, 512 octets par secteur; 
* vitesse de rotation 6000 tours/minute; 
* temps de positionnement mini 5ms, moyen 20ms. 

1- Calculer la capacité du disque.

2- Calculer le débit maximum du disque.

.Exo-12 Transfert par Firewire 1394

Le tableau ci-dessus montre qu’il exixte différentes normes de Firewire ou normes IEEE 1394.

-Déterminer les durées de transfert de deux fichiers vidéo de 15 Mo et 2 Go par les normes S400 et S1600.

Exo-11 Architecture réseau physique et logique

La PME V@LNORD veut mettre en place un réseau local avec connexion à l’Internet via un routeur ADSL. Le réseau local doit comporter 16 machines, une imprimante réseau, deux imprimantes locales sur des stations non serveurs et mettre en œuvre les « services » minimaux suivants :

- Service DNS et authentification réseau

- Serveur web/HTTP Apache ou IIS

- Serveur de bases de données MySQL-server 5

- Serveur de messagerie interne à l’entreprise

1. Proposer une architecture physique répartissant les services sur deux machines, les autres n’étant que des clients basiques.

2. Lister tous les matériels ainsi que les quantités indispensables pour ce réseau.

3. Proposer un plan d’adressage complet pour tous les postes dans le réseau local 192.168.10.0.

*  Ne pas oublier de donner une adresse pour la passerelle par défaut qui permettra d’accéder à d’autres réseaux comme Internet.

Exo-13

Modes d’affichage et pas de masque (pdm)

1. Qu’est-ce que le pas de masque, pdm en abrégé, (anglais pitch) ?

2. On rappelle la formule de calcul du pdm maximal

Largeur_image

pdm max  =     ---------------------------------    x  0.85

Résolution_horizontale

En utilisant cette formule et en détaillant vos calculs, compléter le tableau ci-dessous.

Résolution horizontale x Résolution verticale

Diagonale   Largeur image          800 x 600      1024 x 768        1280 x 1024

14’’               265                        0.28                     ?                    0.18

15’’               284                        0.3                     0.24                    ?

17’’                  ?                         0.34                    0.27                 0.22

Exo-14       Etude d’une CM      Chez GrosBill.com    à 39 euros

Extrait des spécifications techniques

- Socket LGA775 pour processeurs Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, supporte les processeurs Penryn Quad Core Yorkfield et Dual Core Wolfdale
- Compatible avec tous les FSB1600*/1333/1066/800 MHz CPUs
- Supporte CPU jusqu'à 105W
- Prise en charge de la technologie Hyper-Threading
- Prise en charge de la technologie Surcadençage à la volée
- Prise en charge des fonctions CPU EMT64

Chipsets - Northbridge: Intel® G31
- Southbridge: Intel® ICH7 Mémoire - Mémoire DDR2 Double Canal
- 2 x DIMM DDR2
- Support DDR2 800/667 non-ECC, unbuffered
- Capacité mémoire maximale du système: 8GB*

Questions

A) – Repérer sur la photo fournie, les connecteurs ou composants suivants :

1- Connecteur IDE / ATA100 (Accepte 2 périphériques IDE) pour Hard Disk
2- Connecteur pour lecteur de disquette
3- Ports PCI

4- Port PCI Expressx1 et PCI Express x16

5- Ports DIMM DDR2
6- Connecteur pour ventilateur de CPU/Châssis
7- Connecteur d'alimentation ATX 24-pin de la carte mère
8- Connecteur d'alimentation 4-pin 12V
9- Connecteurs SATA2   3.0 Go/s
10- Connecteurs pour port USB 2.0 (Supporte 4 ports USB 2.0)

B) – Repérer sur la photo ci-dessus, les connecteurs ou composants suivants :

1- Port LAN Ethernet RJ-45
2- Port PS-2 pour souris

3- Port PS-2 pour clavier

4-Port VGA

5-Port série

6-Port Entréé Micro

7-Port sortie enceintes

8-Support microprocesseur (socket 775)

9-Ports USB 2.

Partiel : sujet de DS Architecture

Voir page suivante

EXAMEN ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

# DEUST IOSI 1

Durée :    		TOUS DOCUMENTS  ET CALCULATRICES INTERDITS				                        	Henri TSOUNGUI

Exercice1(5 pts) – Reconnaissance des composants, connecteurs et normes.

  - Indiquer les noms ou types des 10 composants désignés par les flèches et un numéro.

Fig. 1 : Composants et normes

DS ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

# DEUST IOSI 1  2012-2013           Session 2

Durée : 1 h 30

TOUS DOCUMENTS ORDINATEURS INTERDITS CALCULATRICES AUTORISEES

Cet énoncé comporte DEUX pages		                        Henri TSOUNGUI

Exercice1(5 pts) – Reconnaissance des composants, connecteurs et normes.

  - Indiquer les noms ou types des 10 composants désignés par les flèches et un numéro.

Fig. 1 : Composants et normes

Fig. 2 : Composants et normes

Exercice 2 (5 pts) Résolution d’écran

2.1. Qu’est-ce que le pas de masque, pdm en abrégé, (anglais pitch) ?

2.2. On rappelle la formule de calcul du pdm maximal

Largeur_image

pdm max  =     ---------------------------------    x  0.85

Résolution_horizontale

- En utilisant cette formule et en détaillant vos calculs, compléter le tableau ci-dessous.

Résolution horizontale x Résolution verticale

Diagonale   Largeur image          800 x 600      1024 x 768        1280 x 1024

14’’               265                        0.28                     ?                    0.18

15’’               284                        0.3                     0.24                    ?

17’’                  ?                         0.34                    0.27                 0.22

Exercice 3(6 pts)

** Détail des calculs exigé, à faire sans calculatrice

3.1- Convertir en base 2

a) 136         b) 225

3.2- Convertir en base 8

a)  191        b) 32

3.3- Opérations arithmétiques

Effectuer les opérations suivantes dans les bases indiquées :

a) 1C7( 16) +  B3( 16)		b) 11101 ( 2)     +   1111 ( 2)

Exercice 4(4 pts)

4.1) Quelles sont les conséquences de la miniaturisation des composants ?

4.2) Citer deux techniques/technologies permettant d’assurer un refroidissement efficace des microprocesseurs. Expliquer votre propos.

Université de Valenciennes					                              ISTV

et du Hainaut-Cambrésis					                      DEUST IOSI - 1

EXAMEN ARCHITECTURE DES ORDINATEURS  2011-2012

Session 1		                    Durée : 1h30

## TOUS DOCUMENTS, ORDINATEURS ET INTERNET INTERDITS

## CALCULATRICES INTERDITES

NB : veuillez numéroter et justifier clairement vos réponses.

Ce sujet comporte TROIS pages

Exercice1(6 pts) – Reconnaissance des composants, connecteurs et normes.

  - Indiquer les noms ou types des 6 composants désignés par les flèches et un numéro.

Exercice 2(6 pts) – Systèmes de numération et codage des informations

2.1) – Conversions à faire SANS calculatrice

a) Convertir en base 2 :   	94( 10)   ;    134( 10)

b) Convertir en base 10 :   2BC( 16)   ;      101101( 2)

2.2) -  Opérations arithmétiques à faire SANS calculatrice ni passage par la base 10

Effectuer directement les opérations suivantes dans les bases indiquées :

a) 2BE( 16) +  A5( 16)		b) 1101 ( 2)     +   1111 ( 2)

NB : méthode pour l’exercice 3

Pour l’étude comparative, vous utiliserez un tableau de la forme ci-dessous avant de donner votre choix :

| Caractéristiques | Matériel 1 | Matériel 2 | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Caract 1 (Ex : RAM) |  |  |  |
| Caract 2 (Ex : HD) |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Caract n |  |  |  |
| Conclusions => | Avantages … Inconvénients … | Avantages … Inconvénients … |  |
| Votre choix |  |  |  |

Justification (10 lignes au maximum) :

Exercice 3( 8 pts)  Choix de poste de travail

On considère les ordinateurs personnels décrits ci-dessous.

Travail à faire : vous devez faire une étude comparative et proposer l’achat d’une configuration en justifiant votre choix.

Config 1 :

Présentation - DELL  Studio XPS 8300 - Ordinateur de Bureau - Intel Core i5-2300 (3,4 GHz) - 1,5 To - RAM 6144 Mo - AMD Radeon HD 6670 - Windows 7- Blanc

Processeur : Intel® Core™ i5-2300 - Mémoire vive 6144 Mo - Carte graphique AMD RADEON 6670 - Mémoire graphique 1 Go - Disque dur 1.5 To - Lecteur optique Lecteur DVD+/-RW - Lecteur de cartes mémoire 19 en 1 - Réseau Ethernet - Microsoft Microsoft® Windows™ 7 édition familiale Premium authentique

CONNECTIQUE

  Avant

  2 x USB 2.0

  1 slot lecteur de carte mémoire 19 en 1

  1 x Prise Casque

  1 Sortie Audio

  Arrière

  Port HDMI/VGA

  4 x USB2.0

  1 x E-SATA

  Audio au standard 7.1

  1 slot d’encrage pour câble de sécurité

  1 entrée adaptateur secteur

  Connecteur réseau RJ45

  Interne

  1 PCIex16

  3 PCIex1

  2 SATA2

  2 SATA3

  1 Mini-PCIe

  6 USB 2.0

Prix : 859 euros

Config 2 :

Présentation - Pc Gamer Advanced - Intel i5-2500 4x3.3Ghz - 4Go Ram - 500Go Hdd - Radeon Hd6770 1024Mo - Usb 3.0 - Full Hd 1080p - Alim 80+ - Win 7

Caracteristiques Techniques

ALIMENTATION : Corsair 500W 80+.

CARTE Mere : Asrock H61M/U3S3.

PROCESSEUR : Intel Core i5-2500 4x3.30Ghz.

CARTE Graphique : Ati Radeon Hd6770 1024Mo Gddr5 - Ati Eyefinity.

RAM : 4 Go Ddr3-1333 Dual Channel (2x2Go) - 8Go max.

DISQUE Dur : 500Go Sata2 7200 tpm.

LECTEUR Optique : Lecteur/Graveur Dvd+/-RW Double couche.

CONNECTIQUE Facade Avant : 2x Usb 2.0 Prises micro & casque.

CONNECTIQUE Arriere : 2x Usb 3.0 4x Usb 2.0 1x Hdmi 2x Dvi 2x Ps/2 Lan Ethernet haut débit Sorties Audio 5.1.

Prix : 849 euros

# Text boxes

1

6

5

4

2

3

8

9

7

10

H. TSOUNGUI

3

5

6

1

2

4

4

2(violet)

1(rouge)

3

8

7

10

9

5

6